# Раздел 1. Принтер Брайля Everest-D V4 (или эквивалент)

# Характеристики бумаги:

# Наличие функции печати на одинарных листах
Вес бумаги: 120-180 г/м2
Ширина бумаги: не менее 130, не более 297 мм
Длина бумаги: не менее 120, не более 590 мм
Количество бумаги в податчике листов: не менее 50 листов

# Характеристики Брайля:

# Скорость тиснения: не менее 300 страниц формата A4 в час, соответственно не менее 100 знаков в секунду.
Наличие технологии формирования точки: 1 головка тиснения с 13 молоточками.

# Размер точки Брайля: высота не менее 0,3 мм.

# Диаметр не более 1,6 мм.
Шрифт Брайля: не менее 2,5 мм.
Наличие брайлевских ячеек на 6 и 8 точек.

# Кол-во символов в строке: не более 48.
Тактильное графическое разрешение не более 50 точек на дюйм.

# Интерфейсы:

# Наличие адаптированного пользовательского интерфейса. Клавиши обозначены чернилами и брайлем + светодиодные индикаторы статусов.
Наличие USB 2.0
Сеть 100 Мб стандарт TCP / IP, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети.
Последовательный интерфейс: контактное гнездо - 9
Стандартный разъем наушников 3,5 мм 
Веб-интерфейс: встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки.
Сервисный интерфейс: сервисный порт для мониторинга файлов журнала, статуса принтера и т.д.

# Габариты:

# Ширина не менее 56 см

# Длина: не менее 45 см

# Высота: не более 18 см
Вес: не более 12,8 кг 
Габариты в упаковке: не более 68x58x29 см 
Вес в упаковке: не более 18,8 кг 
Уровень шума: не более 80 дБ (A) (не более  <65 дБ (А) с шумопоглощающим шкафом)

# Условия эксплуатации:

# Температура не менее 15, не более 40 C
Влажность не менее 10, не более 90% (неконденсирующаяся)
Напряжение постоянного тока : не менее 97, не более 67 В 
Мощность: не более 140 Вт 
Мощность в режиме ожидания: не менее 5 Вт
В режиме ECO POWER: не более 0,05 Вт

# В Комплект поставки входит:

# Тиснитель;
Кабель питания;
USB-кабель;
Руководство пользователя;
Краткая инструкции плоскопечатная со шрифтом Брайля;
Флэш-карта с драйверами, руководством пользователя.